# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.05.2024 № 0149

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь решением Совета депутатов Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области 26.04.2024 № 8 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Монастырщинском городском поселении Монастырщинского района Смоленской области», Генеральным планом Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области, Уставом муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2025 год (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Монастырщинский район»

Смоленской области							   		    В.Б. Титов

Утверждена

постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

от 14.05.2024 № 0149

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения

Монастырщинского городского поселения

Монастырщинского района Смоленской области

на 2025 год

п. Монастырщина

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области

1. Общие положения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области (далее – городское поселение) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения являются: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

1.2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

Основные цели и задачи схемы:

- обследование систем водоснабжения и водоотведения, проведение анализа существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении городского поселения;

- выявление дефицита в водоснабжении и водоотведении, формирование вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения для ликвидации выявленного дефицита;

- определение технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства и организаций;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей городского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

1.3. Анализ структуры системы водоснабжения

В состав городского поселения входит один населенный пункт - п. Монастырщина.

Общая площадь – 817,0 га;

Численность населения -3 127 человек;

Общая площадь жилищного фонда (2024) 102 740 кв. м.

Протяженность водопроводных сетей  п. Монастырщина составляет 32 782 м.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения городского поселения являются подземные воды. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Основными источниками водоснабжения жителей городского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни и далее в сети хозяйственно-питьевого водопровода Монастырщинского городского поселения. На сетях водопровода установлены водозаборные колонки общего пользования. Скважины и водонапорные башни являются собственностью Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области. Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения, является муниципальное унитарное предприятие «Монастырщинские Коммунальные Системы», которая выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению:

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения;

-обслуживание и содержание водонапорных башен.

Характеристика существующих артскважин

Таблица 1.

| № п/п | № скважины | Год бурения | Местонахождение | Глубина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84 | 1959 | Центральная | 87 |
| 2 | 45518 | 1977 | Центральная | 91 |
| 3 | 28 | 1993 | ул. 25 Сентября | 100 |
| 4 | 572 | 1988 | ул. Комсомольская | 100 |
| 5 | 2 | 1967 | ул. Школьная | 105 |
| 6 | 3725 | 1994 | ул. Зеленая | 125 |
| 7 | 7 | 1978 | ул. Бамовская | 100 |
| 8 | 43 | 1996 | ул. Строителей | 130 |
| 9 | 6 | 1967 | тер. СХТ | 102 |
| 10 | 2235 | 1972 | ул. Льнозаводская | 78 |

Проектные решения водоснабжения городского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с изменением потребности на основании Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, часть является тупиковой, часть кольцевой по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Для добычи воды из грунта используется глубоководные скважины. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся низкими темпами.

Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей не имеющих очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей (до 95%), приводящий к значительному объему потерь водопроводной воды, приходится на уличную сеть.

1.5. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества

2. Действующие ВЗУ не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие поселения в целом.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1) несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами);

2) отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;

3) отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду;

4) отсутствие современных технологий водоочистки;

5) высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей;

6) высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

1.6. Проектные мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Для гарантированного водоснабжения населения городского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин;

- развитие действующей сети водопровода;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети;

- замена двух водонапорных башен;

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу:

Диаметр - 110-63 мм. полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сетях предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100-150 и отключающей арматуры.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водопроводные сооружения должны иметь наличие зоны санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны  должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из двух поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны (зона строгого режима) включается территория в радиусе 30м. вокруг скважины, ограждаемую забором 1,2 м. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, проводится её озеленение.

На территории первого пояса запрещается:

- пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу;

- для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

- второй пояс зон санитарной охраны на основе специальных изысканий включает территорию, обеспечивающую надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1110-02.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м. предусматривается следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласования с районными санитарными организациями;

- при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса санитарной зоны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории второго устанавливается ограниченный санитарный режим.

2. Сведения о водоотведении

В п. Монастырщина имеется централизованная система канализационных самотечных сетей общей протяженностью 5974 метров и канализационные напорные сети протяженностью 1613 метров (Приложение №1). Сточные воды от существующей застройки через канализационные насосные станции поступают на очистные сооружения.

Жилые дома частного сектора имеют накопительные выгребные ямы и септики. Очистка накопительных и приемных емкостей осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на очистные сооружения.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

2.2. Проектные предложения по развитию водоотведения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки п. Монастырщина предусматривается в существующие канализационные сети, очистные сооружения с полной биологической очисткой и в проектируемые надворные уборные с емкостями - накопителями с вывозом на очистные сооружения п. Монастырщина.

3. Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения.

5.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.

Приложение № 1